## Slide 1
CBP / CARBON BUDGET POOLING
02
탄소예산을 “운영 신호”로 바꾸는 순환
CBP는 배출 실적을 다음 파렛트 재배치의 의사결정에 다시 연결합니다.
두런두런 | 제13회 유닛로드시스템(ULS) 창의성 공모전 | 탄소예산 기반 재배치 의사결정
01 현재 상태 읽기
82%
탄소예산 사용률 CUR
사용 8,200 ÷ 예산 10,000
× 100 = 82%
단위 kgCO₂e · 설명용 가정
02
모드 결정
사용률 구간에 맞춰
비용·탄소 비중 조정
03
후보 평가
제약을 통과한 후보만
종합점수를 비교해 선택
후보 진입 조건 | 수량 · 기한 · 호환 규격 · 적재 · 잔여예산
04 실행 → 실제 배출 반영 → 다음 의사결정
예산은 운영자가 정하는 내부 관리 한도입니다. 법정 배출권을 뜻하지 않으며, 현재 단계는 가중치 기반 의사결정 모형입니다.
Notes: 닫힌 고리로 작동하는 CBP
작동 방식은 이 순환입니다. 운영자가 기간별 탄소예산을 정하고, 지금까지 쓴 배출량을 나누면 예산 사용률이 나옵니다. 예산 만 킬로그램 중 팔천이백을 썼다면 팔십이 퍼센트입니다. 이 상태에 맞춰 운영 모드를 정하고 운송안을 비교합니다. 단, 필요한 수량과 도착 기한, 적재 조건을 만족하는 안만 비교합니다. 실행 뒤에는 실제 배출을 반영해 다음 선택을 바꿉니다.

## Slide 2
CBP / CARBON BUDGET POOLING
03
예산을 많이 쓸수록, 탄소의 비중을 높입니다.
재배치 우선순위 점수(RPS): 세 기준의 가중합. 한도에 닿기 전부터 탄소 비중을 높입니다.
두런두런 | 제13회 유닛로드시스템(ULS) 창의성 공모전 | 탄소예산 기반 재배치 의사결정
비용
탄소
시간 여유
01 / COST
비용 모드
CUR < 60%
70
10
20
운영 비용에 무게
02 / BALANCED
균형 모드
60% ≤ CUR < 75%
50
30
20
비용과 탄소 절충
03 / CARBON
탄소 모드
75% ≤ CUR < 90%
20
60
20
탄소 절감에 무게
예시 CUR 82% → 이 모드
04 / EMERGENCY
긴급 모드
CUR ≥ 90%
10
80
10
탄소 비중을 더 높임
RPS = 비용점수 × 비용비중 + 탄소점수 × 탄소비중 + 시간여유점수 × 시간비중
구간과 가중치는 예선 원안의 초기 설계 가정입니다. 검증된 최적값이 아니며, 긴급 모드도 수량·기한을 자동 완화하지 않습니다.
Notes: 네 가지 모드
원안의 네 가지 모드입니다. 사용률이 올라갈수록 비용의 비중은 낮추고 탄소의 비중은 높입니다. 예를 들어 탄소 모드에서는 비용 이십, 탄소 육십, 도착 시간의 여유 이십 퍼센트를 반영합니다. 이 경계값과 가중치는 초기 설계값이며, 현장 자료로 조정해야 합니다. 어떤 모드에서도 필요한 수량과 기한을 자동으로 포기하지 않습니다.

## Slide 3
CBP / CARBON BUDGET POOLING
04
CUR 82%일 때, 세 운송안 중 무엇을 고를까요?
모두 1,000매를 8시간 이내 공급할 수 있다고 가정합니다. 입력값은 실측·견적이 아닌 설명용입니다.
두런두런 | 제13회 유닛로드시스템(ULS) 창의성 공모전 | 탄소예산 기반 재배치 의사결정
동일 요청 · 동일 후보 · 동일 계산 기준
운송안
비용
만원
배출
kgCO₂e
도착
시간
A
100
400
6
B
110
260
4
C
140
200
3
비용·배출은 작을수록 높은 점수
시간 여유는 클수록 높은 점수
탄소 모드: 비용 20 · 탄소 60 · 시간 20
A
0.250
B
0.670
C
0.725
C: 0.2 × 0 + 0.6 × 1 + 0.2 × 0.625 = 0.725
비용
탄소
시간 여유
점수 범위 0–1: 비용·배출은 후보 간 역방향 min–max, 시간 여유는 (8−도착시간)/8. 상세 산식·전체 점수는 보충자료에 제시.
Notes: 재현 가능한 숫자 예시
천 매를 여덟 시간 안에 보내는 세 가지 운송안이 있다고 가정하겠습니다. A는 백만 원에 배출 사백, B는 백십만 원에 이백육십, C는 백사십만 원에 이백입니다. 각 항목을 영에서 일 사이 점수로 맞추고, 모드별 비중을 곱해 더합니다. 현재 사용률 팔십이 퍼센트의 탄소 모드에서는 C가 영 점 칠이오로 가장 높습니다. 계산 방법과 입력값을 공개해 같은 결과를 다시 확인할 수 있게 했습니다.

## Slide 4
CBP / CARBON BUDGET POOLING
05
같은 후보라도, 예산 상태가 바뀌면 선택이 달라집니다.
CBP의 역할은 비용과 탄소 사이의 선택 기준을 탄소예산 상태에 맞춰 조정하는 것입니다.
두런두런 | 제13회 유닛로드시스템(ULS) 창의성 공모전 | 탄소예산 기반 재배치 의사결정
세 운송안의 비용–배출 관계
200
300
400
100
110
120
130
140
비용 (만원) →
배출 (kgCO₂e)
A
B
C
배출이 적은 선택에는
추가 비용이 따를 수 있습니다.
4개 모드의 선택 결과
비용 모드
A
100만원 · 400kg
균형 모드
B
110만원 · 260kg
탄소 모드
C
140만원 · 200kg
긴급 모드
C
140만원 · 200kg
이 가상 사례에서 A → C로 바꾸면
비용 +40만원 / 배출 −200kgCO₂e
각 모드에서 같은 3개 후보가 모두 허용된 경우의 단일 의사결정 비교입니다. 기간 전체 감축률이나 비용 절감 효과를 입증한 결과가 아닙니다.
Notes: 같은 후보, 달라지는 선택
같은 후보를 놓고 비교하면 비용 모드에서는 A, 균형 모드에서는 B, 탄소 모드에서는 C를 고릅니다. 핵심은 무조건 가장 싼 안도, 무조건 배출이 적은 안도 고정하지 않는다는 점입니다. 물론 대가가 있습니다. 이 예시에서 A 대신 C를 고르면 비용 사십만 원이 더 들고 배출 이백 킬로그램이 줄어듭니다. 이는 실측 성과가 아니라, 선택의 원리를 보여 주는 계산 예시입니다.