## Slide 1
CBP / CARBON BUDGET POOLING
01
같은 파렛트 요청,
탄소예산이 다르면 선택도 달라져야 합니다.
두런두런 | 제13회 유닛로드시스템(ULS) 창의성 공모전 | 탄소예산 기반 재배치 의사결정
탄소예산 기반 유닛로드시스템
운영 최적화 프레임워크
탄소예산 사용률에 따라
재배치의 우선순위를 바꾸는 CBP
예산 여유가 크면 → 비용에 무게
예산을 많이 썼으면 → 탄소에 무게
연구 질문
“탄소 상태를 다음 운송 선택에 어떻게 연결할까?”
1,000매를 보내는 세 가지 운송안
A 거점
저비용형
B 거점
절충형
C 거점
저탄소형
수요 거점
개념도 · 운송안은 재고·노선·차량 조합으로 구성
예선 원안 계승 / CUR · 4단계 운영 모드 · RPS
Notes: 문제와 연구 질문
같은 파렛트 천 매를 옮기더라도, 이번 달 탄소예산을 얼마나 썼는지에 따라 선택이 달라져야 하지 않을까요? 저희 CBP는 탄소예산을 운영의 신호로 쓰는 아이디어입니다. 예산이 충분할 때는 비용에, 많이 썼을 때는 탄소에 더 무게를 두어, 파렛트 재배치의 우선순위를 조정합니다.

## Slide 2
CBP / CARBON BUDGET POOLING
02
탄소예산을 “운영 신호”로 바꾸는 순환
CBP는 배출 실적을 다음 파렛트 재배치의 의사결정에 다시 연결합니다.
두런두런 | 제13회 유닛로드시스템(ULS) 창의성 공모전 | 탄소예산 기반 재배치 의사결정
01 현재 상태 읽기
82%
탄소예산 사용률 CUR
사용 8,200 ÷ 예산 10,000
× 100 = 82%
단위 kgCO₂e · 설명용 가정
02
모드 결정
사용률 구간에 맞춰
비용·탄소 비중 조정
03
후보 평가
제약을 통과한 후보만
종합점수를 비교해 선택
후보 진입 조건 | 수량 · 기한 · 호환 규격 · 적재 · 잔여예산
04 실행 → 실제 배출 반영 → 다음 의사결정
예산은 운영자가 정하는 내부 관리 한도입니다. 법정 배출권을 뜻하지 않으며, 현재 단계는 가중치 기반 의사결정 모형입니다.
Notes: 닫힌 고리로 작동하는 CBP
작동 방식은 이 순환입니다. 운영자가 기간별 탄소예산을 정하고, 지금까지 쓴 배출량을 나누면 예산 사용률이 나옵니다. 예산 만 킬로그램 중 팔천이백을 썼다면 팔십이 퍼센트입니다. 이 상태에 맞춰 운영 모드를 정하고 운송안을 비교합니다. 단, 필요한 수량과 도착 기한, 적재 조건을 만족하는 안만 비교합니다. 실행 뒤에는 실제 배출을 반영해 다음 선택을 바꿉니다.

## Slide 3
CBP / CARBON BUDGET POOLING
03
예산을 많이 쓸수록, 탄소의 비중을 높입니다.
재배치 우선순위 점수(RPS): 세 기준의 가중합. 한도에 닿기 전부터 탄소 비중을 높입니다.
두런두런 | 제13회 유닛로드시스템(ULS) 창의성 공모전 | 탄소예산 기반 재배치 의사결정
비용
탄소
시간 여유
01 / COST
비용 모드
CUR < 60%
70
10
20
운영 비용에 무게
02 / BALANCED
균형 모드
60% ≤ CUR < 75%
50
30
20
비용과 탄소 절충
03 / CARBON
탄소 모드
75% ≤ CUR < 90%
20
60
20
탄소 절감에 무게
예시 CUR 82% → 이 모드
04 / EMERGENCY
긴급 모드
CUR ≥ 90%
10
80
10
탄소 비중을 더 높임
RPS = 비용점수 × 비용비중 + 탄소점수 × 탄소비중 + 시간여유점수 × 시간비중
구간과 가중치는 예선 원안의 초기 설계 가정입니다. 검증된 최적값이 아니며, 긴급 모드도 수량·기한을 자동 완화하지 않습니다.
Notes: 네 가지 모드
원안의 네 가지 모드입니다. 사용률이 올라갈수록 비용의 비중은 낮추고 탄소의 비중은 높입니다. 예를 들어 탄소 모드에서는 비용 이십, 탄소 육십, 도착 시간의 여유 이십 퍼센트를 반영합니다. 이 경계값과 가중치는 초기 설계값이며, 현장 자료로 조정해야 합니다. 어떤 모드에서도 필요한 수량과 기한을 자동으로 포기하지 않습니다.

## Slide 4
CBP / CARBON BUDGET POOLING
04
CUR 82%일 때, 세 운송안 중 무엇을 고를까요?
모두 1,000매를 8시간 이내 공급할 수 있다고 가정합니다. 입력값은 실측·견적이 아닌 설명용입니다.
두런두런 | 제13회 유닛로드시스템(ULS) 창의성 공모전 | 탄소예산 기반 재배치 의사결정
동일 요청 · 동일 후보 · 동일 계산 기준
운송안
비용
만원
배출
kgCO₂e
도착
시간
A
100
400
6
B
110
260
4
C
140
200
3
비용·배출은 작을수록 높은 점수
시간 여유는 클수록 높은 점수
탄소 모드: 비용 20 · 탄소 60 · 시간 20
A
0.250
B
0.670
C
0.725
C: 0.2 × 0 + 0.6 × 1 + 0.2 × 0.625 = 0.725
비용
탄소
시간 여유
점수 범위 0–1: 비용·배출은 후보 간 역방향 min–max, 시간 여유는 (8−도착시간)/8. 상세 산식·전체 점수는 보충자료에 제시.
Notes: 재현 가능한 숫자 예시
천 매를 여덟 시간 안에 보내는 세 가지 운송안이 있다고 가정하겠습니다. A는 백만 원에 배출 사백, B는 백십만 원에 이백육십, C는 백사십만 원에 이백입니다. 각 항목을 영에서 일 사이 점수로 맞추고, 모드별 비중을 곱해 더합니다. 현재 사용률 팔십이 퍼센트의 탄소 모드에서는 C가 영 점 칠이오로 가장 높습니다. 계산 방법과 입력값을 공개해 같은 결과를 다시 확인할 수 있게 했습니다.

## Slide 5
CBP / CARBON BUDGET POOLING
05
같은 후보라도, 예산 상태가 바뀌면 선택이 달라집니다.
CBP의 역할은 비용과 탄소 사이의 선택 기준을 탄소예산 상태에 맞춰 조정하는 것입니다.
두런두런 | 제13회 유닛로드시스템(ULS) 창의성 공모전 | 탄소예산 기반 재배치 의사결정
세 운송안의 비용–배출 관계
200
300
400
100
110
120
130
140
비용 (만원) →
배출 (kgCO₂e)
A
B
C
배출이 적은 선택에는
추가 비용이 따를 수 있습니다.
4개 모드의 선택 결과
비용 모드
A
100만원 · 400kg
균형 모드
B
110만원 · 260kg
탄소 모드
C
140만원 · 200kg
긴급 모드
C
140만원 · 200kg
이 가상 사례에서 A → C로 바꾸면
비용 +40만원 / 배출 −200kgCO₂e
각 모드에서 같은 3개 후보가 모두 허용된 경우의 단일 의사결정 비교입니다. 기간 전체 감축률이나 비용 절감 효과를 입증한 결과가 아닙니다.
Notes: 같은 후보, 달라지는 선택
같은 후보를 놓고 비교하면 비용 모드에서는 A, 균형 모드에서는 B, 탄소 모드에서는 C를 고릅니다. 핵심은 무조건 가장 싼 안도, 무조건 배출이 적은 안도 고정하지 않는다는 점입니다. 물론 대가가 있습니다. 이 예시에서 A 대신 C를 고르면 비용 사십만 원이 더 들고 배출 이백 킬로그램이 줄어듭니다. 이는 실측 성과가 아니라, 선택의 원리를 보여 주는 계산 예시입니다.

## Slide 6
CBP / CARBON BUDGET POOLING
06
탄소를 보고하는 숫자에서,
다음 파렛트 이동을 바꾸는 신호로.
제안의 초점: 탄소예산 상태와 파렛트 풀링의 재배치 규칙을 연결합니다.
두런두런 | 제13회 유닛로드시스템(ULS) 창의성 공모전 | 탄소예산 기반 재배치 의사결정
01
작게 적용
동일 풀링사 · 호환 파렛트
재고·운행·비용 자료 연결
02
추천부터 검증
실제 배차에 앞서 모의 추천
담당자가 실행 가능성 확인
03
같은 조건으로 비교
비용 우선 / 고정 가중치 / CBP
요청·후보·정보·제약 통일
총비용
허용 가능한가?
실제 배출
얼마나 달라지는가?
정시 공급
필요량을 지켰는가?
기간말 예산
초과를 줄였는가?
다음 검증 | 가중치·경계값 조정, 남은 기간·예정 수요 반영, 실제 배출 오차 점검
현재 성숙도: 개념 모형과 재현 가능한 가상 계산. 실제 현장 효과·최적성·선행 기술 대비 독창성은 추가 검증이 필요합니다.
Notes: 실증 계획과 기여
현장에서는 동일 풀링사의 호환 파렛트부터 시작합니다. 먼저 실제 배차에 영향을 주지 않는 추천으로 시험하고, 비용 중심 방식과 고정 가중치 방식, CBP를 같은 요청과 후보로 비교하겠습니다. 평가 기준은 총비용, 실제 배출, 정시 공급, 기간말 예산 초과입니다. 남은 기간과 수요도 함께 검토해야 합니다. CBP의 제안은 명확합니다. 탄소를 보고서에 남는 숫자에서, 다음 파렛트 이동을 바꾸는 의사결정 신호로 만드는 것입니다.