## Slide 1
CBP / FORECAST & DECISION
APPENDIX / RESEARCH BASIS
배경은 문헌으로, 현장 문제는 가설로 구분합니다.
두런두런 · 제13회 유닛로드시스템(ULS) 창의성 공모전 / 질의응답 보충
06
R1
ISO 14083:2023
운송사슬 배출의 정량화·보고 방법론
공식 표준 소개·초록 확인
R2
Tornese 등 (2021) · 파렛트 공급망 검토
반복 사용 자산과 다수 주체의 흐름 조정
공개 초록 확인
R3–5
재배치·탄소 제약 관련 선행연구
파렛트 재배치와 환경·경제를 다룬 연구가 이미 존재
서지·제목 확인; 원문 성과·신규성은 단정하지 않음
R1 iso.org/standard/78864.html · R2 doi:10.3390/su132212747 · R3–5 전체 서지와 확인 수준은 연구보고서 참고문헌 참조.
Notes: 확인 범위를 구분합니다. 회사가 비용만 본다거나 월별 탄소예산을 이미 운영한다고 주장하지 않습니다. 특정 업계 최초성은 검증하지 않았습니다.

## Slide 2
CBP / FORECAST & DECISION
APPENDIX / BUDGET
탄소예산은 기업이 승인하는 내부 관리 목표입니다.
두런두런 · 제13회 유닛로드시스템(ULS) 창의성 공모전 / 질의응답 보충
07
누가 정하나
운영 책임자
감축 목표·공급 계획·비용 한도 합의
무엇을 정하나
기간과 범위
같은 거점·운송·산정 경계의 목표
어떻게 정하나
기준과 감축률
과거 배출·예상 물량을 함께 검토
내부 목표 잔여분 ≠ 법정 배출권 ≠ 판매 가능한 탄소 크레딧
로지스올의 실제 배차용 탄소예산 운영은 미확인. 목표가 없는 적용처에는 먼저 비용·배출 비교 도구의 필요성을 검증합니다.
Notes: 목표는 예를 들어 비교 가능한 기준 배출량에 감축률을 적용해 구성할 수 있습니다. 물량 변화가 크면 절대량과 원단위를 함께 봅니다. 목표를 설정하지 않은 기업에 예산을 강제하지 않습니다.

## Slide 3
CBP / FORECAST & DECISION
APPENDIX / FORMULATION
현재 요청의 추천과 기간 전체 최적화는 다릅니다.
두런두런 · 제13회 유닛로드시스템(ULS) 창의성 공모전 / 질의응답 보충
08
H = B − E − K − F − U
B / E
기간 목표 / 실제 누적 배출
K / F
확정 미정산 운송 / 현재·확정 요청을 뺀 미래 공급
U / H
오차 여유 / 현재 요청에 사용할 계획상 여유
공급·납기·안전·비용 조건 + 예상 배출 ≤ H → 현재 후보의 최소비용 선택
미래 요청의 실행 가능성과 기간 전체 최소비용은 보장하지 않습니다. 후보 생성·수요 예측·장부 정산은 별도 업무입니다.
Notes: F는 예상 원단위와 잔여 수요를 곱해 합산하는 외부 입력입니다. 이번 구현은 예측 모델이 아니라 그 입력을 사용한 의사결정 규칙입니다. 동시 요청의 중복 예약 방지는 시스템 연동 때 추가해야 합니다.

## Slide 4
CBP / FORECAST & DECISION
APPENDIX / EXCEPTION
“여유 부족”과 “실제 초과”를 구분합니다.
두런두런 · 제13회 유닛로드시스템(ULS) 창의성 공모전 / 질의응답 보충
09
현재 계획 여유
20kg
최소배출 후보 C
30kg
계획 여유 부족
10kg
점추정 990kg / 오차 여유 포함 1,010kg / 목표 1,000kg
자동 추천은 비우고, 대안·부족량·추가비용을 제시합니다.
안전·납기 조건을 자동으로 완화하지 않습니다.
가상 입력: E=760, K=0, F=200, U=20. 담당자 승인·실행은 현재 프로토타입 범위에 포함되지 않습니다.
Notes: 10kg은 오차 여유를 포함한 계획 기준 부족입니다. 실제 배출이 이미 초과했다는 의미가 아닙니다. C는 점추정 기준 990kg이고 여유 포함 평가량은 1010kg입니다.

## Slide 5
CBP / FORECAST & DECISION
APPENDIX / EMISSIONS
복귀편을 활용해도 탄소는 0이 아닙니다.
두런두런 · 제13회 유닛로드시스템(ULS) 창의성 공모전 / 질의응답 보충
10
귀속 배출
운송 구간의 배출을
동일 기준으로 배분
운영 변경 효과
변경 전후 전체 운송의
차이를 별도로 비교
실행 가능성
노선·시각·적재 여유·
규격과 안전을 확인
실시간 센서보다 먼저: 자료 출처 · 산정 경계 · 배출계수 · 배분 원칙
ISO 14083의 공식 개요를 참고하되 표준 전문 적용·인증을 주장하지 않습니다. 배출 추정과 실제 정산을 구분합니다.
Notes: 공차 활용이 비용과 탄소를 함께 낮출 가능성은 있습니다. 그러나 우회와 추가 하중, 대기, 상하차가 반영되어야 합니다. 배분된 배출과 물리적인 추가 배출은 같은 수치가 아닙니다.

## Slide 6
CBP / FORECAST & DECISION
APPENDIX / SYNTHETIC REPLAY
목표를 지키는 데 드는 비용도 공개합니다.
20건 동일 요청 · 목표 1,200kg · 실제=예상 · 모든 정책이 20건 공급. 현장 실적이 아닌 합성 실험.
두런두런 · 제13회 유닛로드시스템(ULS) 창의성 공모전 / 질의응답 보충
11
정책
총비용 / 만원
배출 / kg
목표 초과 / kg
비용 우선
2,000
2,000
800
현재 잔여량
2,120
1,440
240
예측 반영 CBP
2,167
1,170
0
정확한 예측·고정 후보라는 조건에서만 관측된 결과입니다.
F=남은 건수×60kg. U=20kg(마지막 0). 후보 부재 시 가상 담당자가 최소배출 대안을 승인. 세부 프로토콜·코드는 보고서와 동봉 파일 참조.
Notes: 비용 우선보다 CBP는 167만원 더 쓰고 830kg 적게 배출합니다. 이 숫자를 실제 절감률로 사용하지 않습니다. 현재 잔여량 정책의 후반 8건은 예외 승인을 가정해 공급을 유지합니다.

## Slide 7
CBP / FORECAST & DECISION
APPENDIX / FAILURE CONDITIONS
예측이 틀리면, 목표도 넘을 수 있습니다.
두런두런 · 제13회 유닛로드시스템(ULS) 창의성 공모전 / 질의응답 보충
12
실제 / 예상
CBP 총비용 / 만원
실제 배출 / kg
목표 초과 / kg
1.00배
2,167
1,170
0
1.25배
2,216
1,200
0
1.50배
2,251
1,215
15
합성 스트레스 실험: 매번 실제 배출로 E를 갱신하되 후보 추정·미래 원단위는 보정하지 않음. 현장 오차 분포나 보장 확률을 뜻하지 않습니다.
Notes: 예산 여유 안에서 매번 선택하더라도 실제 배출 오차로 초과할 수 있습니다. 배출 추정의 편향을 보정하고 U를 재검토해야 합니다. 목표 준수 보장을 주장하지 않습니다.

## Slide 8
CBP / FORECAST & DECISION
APPENDIX / VALIDATION
성공 여부는 네 지표로 함께 판단합니다.
두런두런 · 제13회 유닛로드시스템(ULS) 창의성 공모전 / 질의응답 보충
13
공급 품질
정시 공급률 · 미충족 · 이월 물량
총비용
운송 · 상하차 · 대기 · 운영 비용
배출과 목표
총배출 · 원단위 · 기간 초과량
운영 가능성
예측 오차 · 추천 수용 · 예외 처리
기간·거점·물량·가용 후보·산정 경계를 맞춘 비교. 학습·보정·평가 구간을 분리하고, 도입 판단 기준은 결과를 보기 전에 합의합니다.
Notes: 현재는 계산 규칙과 합성 사례를 확인한 단계입니다. 실제 데이터 재생과 그림자 운영을 통해 현장 효과를 확인해야 합니다. 같은 정보를 가진 정책과 비교하고 이후 재고·차량 상태 변화도 추적해야 합니다.