## Slide 1
CBP / FORECAST & DECISION
FINAL / CARBON BUDGET POOLING
두런두런 · 제13회 유닛로드시스템(ULS) 창의성 공모전
01
다음 운송까지 보는
파렛트 탄소예산
남은 탄소를 계산하고, 남은 공급을 준비한다.
기간 감축 목표를
다음 파렛트 운송의 선택으로 연결합니다.
LOOK AHEAD
남은 공급
DECIDE
현재 운송
EXPLAIN
선택 이유
CBP / FORECAST → DECISION
잔여 수요 예측 + 운송 대안 비교
두런두런 · 연구 제안 및 추천 프로토타입 · 내부 탄소예산은 기업이 정하는 관리 목표입니다.
Notes: 00:00–00:25
안녕하십니까. 두런두런의 CBP, 다음 운송까지 보는 파렛트 탄소예산을 제안합니다. 파렛트는 다시 쓰는 자산이지만, 필요한 곳으로 옮기는 운송은 계속 필요합니다. 저희는 기업이 정한 탄소 감축 목표를, 다음 파렛트 운송을 고르는 판단에 연결하고자 합니다.

## Slide 2
CBP / FORECAST & DECISION
01 / THE PROBLEM
같은 80%여도,
다음 선택은 달라야 합니다.
두런두런 · 제13회 유닛로드시스템(ULS) 창의성 공모전
02
남은 공급 부담이 큰 경우
80%
목표 1,000kg
누적 배출 800kg
미래 공급 150 + 오차 여유 20 + 현재 여유 30
현재 여유 30kg
C
남은 공급 부담이 작은 경우
80%
목표 1,000kg
누적 배출 800kg
미래 공급 20 + 오차 여유 20 + 현재 여유 160
현재 여유 160kg
A
가상 대조: 동일 후보 A(100kg), B(60kg), C(30kg). 확정 미정산 0kg, 오차 여유 20kg. 기간·단위 kgCO2e 동일. 기업 실적 아님.
Notes: 00:25–01:15
핵심은 이 질문입니다. 탄소예산을 똑같이 팔십 퍼센트 썼다면, 항상 같은 운송을 골라도 될까요? 가상 사례로 보겠습니다. 천 킬로그램 중 팔백을 썼어도, 앞으로 필요한 공급의 예상 배출이 백오십이면 오차 여유 이십을 빼고 지금 쓸 수 있는 양은 삼십입니다. 반대로 남은 공급의 예상 배출이 이십이라면 지금 쓸 수 있는 양은 백육십입니다. 같은 팔십 퍼센트라도 선택은 달라져야 합니다. 그래서 사용률뿐 아니라 앞으로 처리할 물량을 함께 봅니다.

## Slide 3
CBP / FORECAST & DECISION
02 / THE RULE
남은 공급의 배출을 남겨 두고,
가능한 운송 중 가장 저렴한 안을 고릅니다.
두런두런 · 제13회 유닛로드시스템(ULS) 창의성 공모전
03
기간 관리 목표
1,000
실제 배출
−700
확정 운송
−0
미래 공급
−200
오차 여유
−20
현재 여유
80
01
공급 조건 확인
수량 · 납기 · 규격 · 안전 · 가용성
02
운영 조건 확인
비용 상한 · 현재 배출 여유
03
최소비용 추천
추가비용 · 배출 차이 설명
모든 수치는 설명용 가정 / kgCO2e. 내부 관리 목표는 운영 주체가 승인. 미래 공급은 현재 요청과 확정 운송을 제외해 중복 계산을 방지합니다.
Notes: 01:15–02:05
방법은 단순합니다. 기업이 정한 기간 관리 목표에서 이미 쓴 양, 확정된 운송, 남은 공급의 예상 배출과 오차 여유를 뺍니다. 이렇게 현재 요청의 배출 여유를 계산합니다. 여기서 탄소예산은 법정 배출권이 아니라 기업이 승인하는 내부 관리 목표입니다. 로지스올이 이미 이런 배차 예산을 쓴다는 전제도 아닙니다. 수량과 납기, 규격과 안전, 비용 한도를 먼저 지키고, 배출 여유까지 만족하는 후보 중 가장 저렴한 안을 추천합니다.

## Slide 4
CBP / FORECAST & DECISION
03 / ONE DECISION
배출 여유 80kg이면, B를 추천합니다.
같은 요청: 파렛트 1,000매 · 8시간 이내 · 비용 상한 120만원. 아래 수치는 모두 가상 입력입니다.
두런두런 · 제13회 유닛로드시스템(ULS) 창의성 공모전
04
후보
비용 / 만원
배출 / kg
도착 / h
A
100
100
4
A: 여유 초과 B·C: 가능 → 더 저렴한 B
B
108
60
6
A: 여유 초과 B·C: 가능 → 더 저렴한 B
C
115
30
7
A: 여유 초과 B·C: 가능 → 더 저렴한 B
허용 후보 중 최소비용
B
108만원 / 60kg
기본안 A 대비 비용
+8만원
예상 배출 차이
−40kg
가능한 안이 없으면 → 예외 검토
C는 배출이 더 낮지만 비용이 더 높습니다. 실제 감축 성과가 아닌 선택 원리의 설명입니다. 배출 단위 kgCO2e.
Notes: 02:05–03:10
지금 배출 여유가 팔십 킬로그램이라고 하겠습니다. 동일한 파렛트 천 매를 여덟 시간 안에 공급하는 세 운송안입니다. A는 백만 원에 백 킬로그램, B는 백팔만 원에 육십, C는 백십오만 원에 삼십입니다. A는 배출 여유를 넘고, B와 C는 가능합니다. 그러면 가장 저렴한 B를 고릅니다. 기본안보다 팔만 원을 더 쓰고 예상 배출을 사십 킬로그램 줄이는 선택입니다. 이 숫자는 실적이 아니라 작동 원리를 보여 주는 가정입니다. 만약 어떤 후보도 여유에 맞지 않으면 공급을 자동으로 끊지 않습니다. 가능한 최소배출 대안과 부족량을 보여 주고 담당자가 예외를 판단합니다.

## Slide 5
CBP / FORECAST & DECISION
04 / PROTOTYPE → FIELD
추천 계산은 구현했습니다.
다음 검증은 실제 운영자료입니다.
두런두런 · 제13회 유닛로드시스템(ULS) 창의성 공모전
05
01
자료 연결
요청·재고·운송 후보
비용·배출·납기 확인
02
추천과 비교
기존 담당자의 선택과
실행 없이 비교
03
제한 적용
비용·공급 조건 안에서
승인 후 적용
함께 검증할 네 가지
정시 공급 · 총비용 · 실제 배출 · 기간 목표 초과
구현: 후보 검사·여유 계산·추천·예외 출력. 현장 예측·배차·승인 장부는 미연동. 적용 범위: 동일 풀링망의 호환 파렛트.
Notes: 03:10–03:50
후보 검사와 추천, 예외 판단을 계산하는 프로토타입은 구현했습니다. 다만 실제 기업 데이터와 배차는 아직 연결하지 않았습니다. 다음 검증은 동일 풀링망의 호환 파렛트부터, 과거 자료와 실행 없는 추천으로 시작합니다. 탄소뿐 아니라 납기, 총비용, 목표 초과를 함께 보겠습니다. 예측이 틀리면 목표를 넘을 수도 있어 그 실패 조건까지 공개했습니다. 탄소 가계부를 쓰는 데서 끝내지 않고, 남은 공급까지 생각해서 다음 운송을 고르게 돕겠습니다. 감사합니다.