## Slide 1
CBP / DECISION DESIGN
01 / PROBLEM & PROPOSAL
두런두런 · 제13회 유닛로드시스템(ULS) 창의성 공모전
01
탄소예산이 바꾸는
파렛트 재배치
Carbon Budget Pooling
같은 공급 요청에도,
예산 상태에 맞춰 선택 기준을 바꿉니다.
하나의 운영 질문
“지금도 가장 싼 안을 고르는 게 맞을까?”
82%
탄소예산 사용률
예산 상태 → 재배치 우선순위
예선 원안 계승: CUR · 4단계 운영 모드 · 재배치 우선순위 점수(RPS). 그림의 82%는 설명용 상태입니다.
Notes: 문제와 제안
안녕하십니까. 두런두런의 CBP, 탄소예산이 바꾸는 파렛트 재배치를 제안합니다. 같은 파렛트 천 매를 보내더라도 비용이 낮은 안과 배출이 적은 안은 다를 수 있습니다. 그렇다면 이번 기간의 탄소예산을 얼마나 썼는지도 다음 선택에 반영할 수 있지 않을까요? CBP는 이 상태에 맞춰 재배치 기준을 바꿉니다.

## Slide 2
CBP / DECISION DESIGN
02 / HOW IT WORKS
예산 상태를 읽고, 다음 운송의 기준을 바꿉니다.
탄소예산 사용률(CUR) = 누적 실제 배출 ÷ 기간별 내부 탄소예산 × 100
두런두런 · 제13회 유닛로드시스템(ULS) 창의성 공모전
02
01 상태 확인
82%
8,200 / 10,000
kgCO₂e
다음 선택의 입력
02 운영 모드
탄소에 더 큰 비중
20
60
20
비용 20 · 탄소 60 · 시간 20
03 가능 후보 → 점수 비교
공급 조건 수량·기한·규격·적재
운영 한도 비용·예상 탄소
통과한 안만 종합점수로 비교
불가능하면 담당자 판단
04 실행 → 실제 배출 갱신 → 다음 요청에 다시 적용
사용률은 실제 누적 배출 기준. 탄소 한도는 총예산−누적 실제 배출−확정·미정산 예상 배출로 계산. 내부 한도이며 법정 배출권과 구분합니다.
Notes: 의사결정 순환
먼저 기간 예산 대비 누적 배출로 사용률을 구합니다. 만 킬로그램 중 팔천이백을 썼다면 팔십이 퍼센트입니다. 이 사용률에 따라 운영 모드를 바꾸고, 비용과 탄소에 주는 비중을 조정합니다. 여기서 중요한 순서가 있습니다. 수량과 도착 기한, 호환 규격과 적재, 비용과 탄소 한도를 먼저 검사합니다. 통과한 안끼리 점수를 비교하고, 실행 뒤 실제 배출을 반영합니다. 조건을 만족하는 안이 없으면 담당자 판단을 요청합니다.

## Slide 3
CBP / DECISION DESIGN
03 / WORKED EXAMPLE
82%를 썼다면, 어떤 운송안을 고를까요?
동일 요청: 파렛트 1,000매 · 8시간 이내. 비용 한도 140만원. 모든 숫자는 설명용 가정입니다.
두런두런 · 제13회 유닛로드시스템(ULS) 창의성 공모전
03
같은 공급 조건의 세 운송안
운송안
비용
만원
배출
kgCO₂e
도착
시간
A
100
400
6
B
110
260
4
C
140
200
3
탄소 모드 / 비용 20 · 탄소 60 · 시간 20
C
종합점수 0.725
A 0.250 / B 0.670
A → C : 비용 +40만원 / 배출 −200kg
비용 한도가 120만원이면 → C 제외, B 추천
RPS는 허용 후보의 비용·배출·시간 여유를 0–1 점수로 맞춘 가중합입니다. 비용 한도 변경 시 정규화 재계산. 현장 감축 성과가 아닙니다.
Notes: 하나의 계산 사례
가상 사례입니다. 모두 천 매를 여덟 시간 안에 보낼 수 있습니다. A는 백만 원에 배출 사백 킬로그램, B는 백십만 원에 이백육십, C는 백사십만 원에 이백입니다. 사용률 팔십이 퍼센트의 탄소 모드에서는 비용 이십, 탄소 육십, 시간 여유 이십의 비중을 적용합니다. 계산하면 C가 가장 높습니다. 하지만 C는 A보다 사십만 원 비쌉니다. 그래서 비용 한도도 함께 둡니다. 한도가 백이십만 원이라면 C를 제외하고 B를 추천합니다. 이 수치는 성과가 아니라 선택 원리를 설명하는 가정입니다.

## Slide 4
CBP / DECISION DESIGN
04 / WHAT CHANGES
같은 후보. 다른 예산 상태. 달라지는 선택.
비교 기준을 고정하고, 예산 사용률만 바꾼 단일 의사결정 실험입니다.
두런두런 · 제13회 유닛로드시스템(ULS) 창의성 공모전
04
비교 정책
50%
68%
82%
93%
탄소예산 사용률
비용 우선
비용만으로 순위 결정
A
A
A
A
고정 가중치
비용 50 · 탄소 30 · 시간 20
B
B
B
B
CBP
예산 상태에 따라 가중치 조정
A
B
C
C
세 후보 모두 허용되며 동일한 필수 제약을 적용. 고정 정책은 여기서 정의한 대조군이며 특정 기업·선행 연구의 실제 운영을 대표하지 않습니다.
Notes: 고정 기준과 상태 연동
같은 세 후보를 유지하고 예산 상태만 바꿔 보겠습니다. 비용 중심 기준은 A를, 고정 가중치는 B를 계속 선택합니다. 반면 CBP는 사용률에 따라 A에서 B, C로 선택을 바꿉니다. 제안의 초점은 비용과 탄소를 함께 계산한다는 사실보다, 기간 예산 상태를 다음 이동의 기준에 연결한다는 데 있습니다. 이 표는 비교 기준을 명시한 개념 실험입니다. 특정 기업의 운영 방식을 단정하거나 기존 기술보다 우수하다고 증명한 결과는 아닙니다.

## Slide 5
CBP / DECISION DESIGN
05 / PROTOTYPE → PILOT
계산은 구현했습니다.
다음 검증은 현장 데이터입니다.
두런두런 · 제13회 유닛로드시스템(ULS) 창의성 공모전
05
추천 계산기에서 확인한 동작
사용률 50% → 82%
A → C
비용 한도 140 → 120만원
C → B
가능한 후보가 하나도 없으면
담당자 판단
현장 적용은 작은 범위부터
01
동일 풀링사 · 호환 파렛트
재고·운행·비용·배출 자료 확보
02
동일 조건으로 세 정책 비교
비용 우선 / 고정 가중치 / CBP
03
네 지표를 함께 확인
총비용 · 실제 배출 · 정시 공급 · 예산 초과
탄소를 보고하는 숫자에서, 다음 파렛트 이동을 바꾸는 신호로.
개념시연용 프로토타입이며 실제 배차 연동·현장 효과는 미검증. 경계값·가중치와 남은 기간·수요 반영은 실증에서 조정합니다.
Notes: 구현과 실증
추천 계산기는 만들었습니다. 사용률과 비용 한도를 바꾸면 추천이 달라지고, 지연되거나 조건을 넘는 안은 제외됩니다. 현장 적용은 동일 풀링사의 호환 파렛트부터 시작하겠습니다. 같은 요청과 정보로 비용 중심 방식, 고정 가중치 방식, CBP를 비교하고, 총비용과 실제 배출, 정시 공급, 기간말 예산 초과를 함께 보겠습니다. 가중치와 경계값, 남은 기간과 수요는 실제 자료로 조정해야 합니다. 탄소를 보고하는 숫자에서, 다음 파렛트 이동을 바꾸는 신호로. 감사합니다.

## Slide 6
CBP / DECISION DESIGN
APPENDIX / MODEL
“가능한가?”와 “무엇이 더 좋은가?”를 분리합니다.
하나의 후보 j는 필요한 파렛트를 공급하는 완결 운송안입니다. 합배송 최적 조합 생성은 현재 범위 밖입니다.
두런두런 · 제13회 유닛로드시스템(ULS) 창의성 공모전 / 질의응답 보충
01
1. 실행 가능 후보 집합 F
공급량·적재 가능량 ≥ 요청량
도착시간 ≤ 허용시간
호환 규격·적재 안전 확인
비용 ≤ 운영자가 정한 비용 한도
예상 배출 ≤ B − Eₜ − Kₜ
Kₜ: 확정·미정산 운행의 예상 배출
2. 후보 집합 안에서 평가
비용점수 = (Cmax−Cⱼ)/(Cmax−Cmin)
탄소점수 = (emax−eⱼ)/(emax−emin)
시간여유 = (D−Tⱼ)/D
RPSⱼ = α·비용 + β·탄소 + γ·시간여유
j* = arg maxⱼ∈F RPSⱼ
α+β+γ=1, 각 가중치 ≥ 0
min·max는 F 안에서 계산. 값이 모두 같으면 해당 항목은 모두 1점. 동점은 배출→비용→시간→ID 순. F가 비면 자동 실행 없이 예외 판단.
Notes: Python cbp_model.py에 공급, 적재량, 호환, 적재안전, 기한, 비용, 잔여예산 조건을 구현했다. 비용·배출·시간의 단위는 각각 만원·kgCO2e·시간. 현재는 주어진 후보의 추천 계산이며 실제 재고 검증이나 배차 실행이 아니다.

## Slide 7
CBP / DECISION DESIGN
APPENDIX / REPRODUCIBLE CALCULATION
원안의 네 모드를 유지하고, 점수 계산을 공개했습니다.
상태 구간과 가중치는 설계 가정입니다. 데이터로 검증된 최적값이 아닙니다.
두런두런 · 제13회 유닛로드시스템(ULS) 창의성 공모전 / 질의응답 보충
02
Cost
CUR <60%
70
10
20
A
0.75
B
0.695
C
0.225
선택 A
Balanced
CUR 60–<75%
50
30
20
A
0.55
B
0.685
C
0.425
선택 B
Carbon
CUR 75–<90%
20
60
20
A
0.25
B
0.67
C
0.725
선택 C
Emergency
CUR ≥90%
10
80
10
A
0.125
B
0.685
C
0.8625
선택 C
정규화 점수: A=(1,0,0.25), B=(0.75,0.70,0.50), C=(0,1,0.625). 순서는 비용·탄소·시간 여유. 비용 한도 140만원으로 세 후보 모두 허용.
Notes: C의 Carbon 점수=0.2×0+0.6×1+0.2×0.625=0.725. Cost에서A=.75, Balanced에서B=.685, Emergency에서C=.8625. 모든 숫자는 합성 입력이며 model_results.json과 scenario.csv에서 재현할 수 있다.

## Slide 8
CBP / DECISION DESIGN
APPENDIX / EXCEPTIONS
탄소 비중을 높여도, 비용·공급 조건은 넘기지 않습니다.
정책이 바꾸는 것은 후보의 순위입니다. 운영 한도나 필수 공급 조건을 임의로 낮추지 않습니다.
두런두런 · 제13회 유닛로드시스템(ULS) 창의성 공모전 / 질의응답 보충
03
01
비용 한도 120만원
CUR 82%, 세 후보 중 C는 140만원
C 제외 → B 추천
02
C 도착이 9시간
허용 8시간, C만 지연 발생
C 제외 → B 추천
03
잔여예산 100kg
최소 배출 후보도 200kg 필요
후보 없음 → 담당자 판단
실행 가능한 대안이 없으면 · 대체 조달 / 기한 협의 / 예산 예외를 담당자가 결정
코드에서 경계값·비용 한도·지연·재고·적재·규격·예산 부족·동점·잘못된 입력을 확인. 프로토타입 검증이며 현장 운용 안정성 검증은 아닙니다.
Notes: 비용 한도120으로 C가 제외되면 A와 B끼리 재정규화한다. B=(0,1,.5), Carbon RPS=.7이다. 원래 세 후보에서 B의 점수.67과 구분한다. 실제 배출오차 때문에 탄소예산 준수는 보장하지 않는다.

## Slide 9
CBP / DECISION DESIGN
APPENDIX / LIMITS
월초 50%와 월말 50%는 같은 상태가 아닙니다.
기본 CUR는 누적 소진량만 표현합니다. 남은 기간과 앞으로의 요청을 직접 설명하지 못합니다.
두런두런 · 제13회 유닛로드시스템(ULS) 창의성 공모전 / 질의응답 보충
04
기간 초반
CUR 50%
기간 후반
CUR 50%
확장 방향: 남은 수요를 고려한 기말 예상 배출 점검
기본 모형과 분리해 성능·예측 오차를 검증합니다.
추가 한계: 구간 경계에서 가중치 급변, 후보 집합 변화에 따른 상대 점수 변화, 배출 추정 오차. 전역 최적해나 기간 예산 준수를 보장하지 않습니다.
Notes: 이 한계를 숨기지 않는다. 기말 예상 배출 기반 보조경보 또는 수요 대비 예산 사용 속도 지표를 검토하되, 데이터 없는 정교한 예측을 이미 구현했다고 주장하지 않는다. 임계값·가중치 민감도는 실제 요청 재생에서 평가한다.

## Slide 10
CBP / DECISION DESIGN
APPENDIX / EVALUATION
같은 출발점에서, 정책별로 끝까지 비교해야 합니다.
한 번의 가상 추천 결과는 기간 전체의 운영 효과를 증명하지 않습니다.
두런두런 · 제13회 유닛로드시스템(ULS) 창의성 공모전 / 질의응답 보충
05
동일하게 제공
초기 재고 · 탄소예산
요청 순서 · 후보 생성 규칙
사용 가능한 정보
수량·기한·비용·탄소 제약
비용 우선
고정 가중치
CBP
기간 전체로 평가
총비용 · 실제 배출
정시 공급 충족률
기간말 탄소예산 초과
예외 발생 횟수
각 정책의 선택 이후에는 재고·누적 배출을 따로 갱신합니다. 결과에 유리한 미래 정보를 미리 주지 않습니다.
검증 순서: 과거 요청 재생 → 실제 배차에 영향을 주지 않는 추천 → 제한적 현장 실행. 비용·탄소·공급 중 불리해지는 항목도 함께 보고합니다.
Notes: 고정가중치는0.5,0.3,0.2를 하나의 대조군으로 두되, 다른 고정가중치와도 비교해야 한다. 파라미터 튜닝 자료와 최종 평가 자료를 분리하여 과적합을 줄인다. 가상 후보를 실제 견적·운행·배출자료로 대체하기 전 성과율을 발표하지 않는다.

## Slide 11
CBP / DECISION DESIGN
APPENDIX / EVIDENCE
제안한 구조와, 아직 입증하지 않은 주장을 구분합니다.
가중합 자체의 발명을 주장하지 않습니다. ULS 재배치에서 탄소예산 상태를 선택 규칙에 연결하는 제안입니다.
두런두런 · 제13회 유닛로드시스템(ULS) 창의성 공모전 / 질의응답 보충
06
현재 확인한 근거
예선 원안: CUR · 4모드 · RPS
공식 안내: 4분 발표 · 배너 4쪽 발췌
재현 코드: 점수·제약·예외 추천
동작 데모: 사용률·비용 한도 변경
추가 확인이 필요한 근거
현장 탄소 감축률 · 비용 효과
동적 가중치·탄소예산 관련 선행 연구
기존 풀링 시스템 대비 신규성
역대 수상작의 심사·수상 근거
현재 단계의 주장: “작동하는 상태 연동 추천 규칙을 제안하고 구현했다.”
원자료: 두런두런 예선 PPT, KPCA 2026-1007 합격 안내, 2025 배너 예시. 외부 원문 접근 차단으로 논문·역대 수상작 비교는 완료하지 못했습니다.
Notes: 외부 연구 접근은 Crossref/OpenAlex/Semantic Scholar/arXiv/KPCA/검색사이트에서 403 차단을 확인했다. 확인하지 않은 연구를 관련연구 표로 만들거나 신규성 입증이라고 말하지 않는다. 연구 접근에 필요한 환경설정 초안은 별도로 저장했다.